04.04.2017

ZEYİLNAME

SANOVA BÜRO MOBİLYA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT DEKARASYON VE GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

TR72/16/GS1/0132-01

“Ülkemizde İlk Defa Çok Fonksiyonlu Kolçak Üretimi” Projesi Mal Alımı

ESKİ HALİ

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot:3

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| (X) Boyuna Hareket | 750 | Min | mm |
| (Y) Enine Hareket | 500 | Min | mm |

    - Tabla Boyutları

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla Ebadı | 900x800 | Min | mm |
| T kanalları (adetxgenişlik) | 4x18 | Min | Mm |
| Yük Kapasitesi | 450 | Min | kg |

    - İş Mili

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| İş Mili Motor Gücü | 11 | Min | kw |

    - Eksen Hızları

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| X,Y,Z Hızlı Hareket | 16 | Min | m/dk. |

1.3.4 Kızaklar Sürtünmeli (hidrostatik) olacaktır.

1.3.16. Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 9” ebadında olmalıdır.

YENİ HALİ

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot:3

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| (X) Boyuna Hareket | 1000 | Min | mm |
| (Y) Enine Hareket | 600 | Min | mm |

    - Tabla Boyutları

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla Ebadı | 1100x600 | Min | mm |
| T kanalları (adetxgenişlik) | 5x18x100 | Min | Mm |
| Yük Kapasitesi | 1000 | Min | kg |

    - İş Mili

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| İş Mili Motor Gücü | 15 | Min | kw |

    - Eksen Hızları

|  |  |  | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| X,Y,Z Hızlı Hareket | 24 | Min | m/dk. |

1.3.4 Kızaklar Sürtünmeli (hidrostatik) veya masuralı lineer kızaklı olacaktır.

1.3.16. Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8” ebadında olmalıdır.